## Slide 1
《计算机系统基础实验》
2022-05-22
Introduction to Computer Systems
2023 春季
Notes: 1

## Slide 2: 实验介绍
Lab1 数据表示
Lab2 拆弹实验
Lab3 缓冲区溢出攻击实验

## Slide 3: Lab1 数据表示
CMU 深入理解计算机 原版实验
  实验环境： linux 32位 gcc32
  实验技能： linux基本命令操作，简单编程环境
  实验原理：定点数补码表示，浮点数IEEE754表示
  开机进入ubuntu环境，guest账号登陆，无密码
  打开火狐浏览器，下载实验资料

## Slide 4: 实验代码框架
QQ群下载 lab1.tar，存放在下载目录
点击左侧dock图标
  将刚下载的文件右键点击移动到主目录（home）
点击左侧dock图标， 键入term，打开终端
  cd ~ 进入主目录 键入 ls 查看是否有下载文件
  tar –vxzf lab1-handout.tar 解压代码框架
  cd lab1-handout
  ls 显示当前目录文件
  make 编译生成可执行文件，看看多了几个文件
  试试运行./btest ./dlc
  subl bits.c 或 vi bits.c 或gedit bits.c

## Slide 5: Linux常用命令
cd 切换目录 pwd 显示当前目录
  cd .. 上级目录
  cd ~ 返回主目录
  cd – 返回刚才的目录
ls 显示当前目录文件 ls –l 详细信息 ls –h ?
重要热键
  [Tab] ---具有『命令补全』不『档案补齐』的功能
  光标上下键 ---上一个命令，下一个命令
  [Ctrl]-c ---让当前的程序『停掉』
cp mkdir rm mv chmod cat vi
Linux常用命令http://blog.csdn.net/xiaoguaihai/article/details/8705992

## Slide 6: 代码框架
README 实验细节的说明文件，请仔细阅读
bits.c 工作文件，包含一组用于完成指定功能的函数的代码框架，按要求补充完成其函数体代码并“作为实验结果提交”。函数实现要求详细见注释。
btest.c 实验结果正确性测试工具
dlc 判断作为实验结果函数实现是否满足要求。
Makefile 生成btest、fshow、ishow的Make文件。
ishow.c 整型数据表示查看工具 ./ishow
fshow.c 浮点数据表示查看工具 ./fshow

## Slide 7: 实验内容
Bits.c函数分类
  位操作函数
  补码运算函数
  浮点数表示函数
函数难度分级
  1,2,3,4

## Slide 8: 实验要求
除浮点数函数实现外，只能使用顺序程序结构，禁用if, do, while, for, switch等。
有限操作类型，！ ~ & ^ | + << >> 各函数不一样
常量值范围 0~255
禁用强制类型转换
禁用整型外的任何其它数据类型
禁用定义和宏
不得使用函数
具体要求可参看bits.c各函数框架的注释

## Slide 9: 函数原型
int Funct(arg1, arg2, ...) {
int var1 = Expr1;
...
int varM = ExprM;
varJ = ExprJ;
...
varN = ExprN;
return ExprR;
}

## Slide 10: 例子
/* sign - return 1 if positive, 0 if zero, and -1 if negative
* Examples: sign(130) = 1
* sign(-23) = -1
* Legal ops: ! ~ & ^ | + << >>
* Max ops: 10
* Rating: 2 */
int sign(int x) {}
return (x>>31) | (!!x);

## Slide 11: 浮点数函数规则
可以使用循环和条件控制；
可以使用整型和无符号整型常量及变量（取值不受[0,255]限制）；
不使用任何浮点数据类型、操作及常量。
可以使用int和unsigned两种整型数据
禁用浮点数据类型、struct、union或数组结构。
浮点数函数均使用unsigned型数据表示浮点数据。
float_abs等函数必须能处理全范围的变量值，包括(NaN)和infinity。

## Slide 12: 代码检查
语法检查
  $ ./dlc bits.c #简单语法检查
  $ ./dlc -e bits.c #检查操作运算符是否符合需求
编译生成可执行文件
  make
  修改bits.c必须make，make完成编译，链接，执行文件生成
正确性检查
  $ ./btest #检查bits所有函数功能，失败给出测试用
  $ ./btest -f byteNot #检查单个函数，失败给出测试用例
  $ ./btest -f byteNot -1 0xf -2 1 #规定测试用例检查

## Slide 13: 结果提交
及时备份bits.c
最终提交文件名
  CS1201_U202014795_姓名.c
  信安 IS 物联网 IT 计算机 CS 卓越班 ZY ACM班 ACM
班为单位集中打包发送至1163862613@qq.com